РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Липецкая область

г. Липецк

Проект планировки и проект межевания

микрорайона «Северный» в п. Лев Толстой Лев-Толстовского муниципального района

Том I

Проект планировки. Основная часть.

Часть 1.1 Положение о размещении   объектов капитального строительства

327-16

Главный инженер ООО «ПИРС»					И.В. Позднякова

Главный инженер проекта						Н.К. Кретова

2016

Состав проекта

| «Проект планировки и проект межевания микрорайона «Северный» |
| --- |
| Том I | Проект планировки. Основная часть. |
| Часть 1.1 | Положение о размещении объектов капитального строительства |
| Часть 1.2 | Графические материалы: |
|  | Лист 1.2.1. Основной чертеж планировки территории с границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства | М 1:2000 |
|  | Лист 1.2.2. Разбивочный чертеж красных линий | М 1:2000 |
| Том II | Проект планировки. Материалы по обоснованию. |
| Часть 2.1 | Пояснительная записка |
| Часть 2.2 | Графические материалы: |
|  | Лист 2.2.1. Схема расположения элемента планировочной структуры. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории с границами зон с особыми условиями использования территорий | М 1:2000 |
|  | Лист 2.2.2. Схема организации улично-дорожной сети, размещения парковок (парковочных мест) и движения транспорта. Схема поперечных профилей улиц и проездов | М 1:2000 |
|  | Лист 2.2.3. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:2000 |
|  | Лист 2.2.4. Сводная схема инженерных сетей | М 1:2000 |
| Том III | Проект межевания. Основная часть. |
| Часть 3.1 | Пояснительная записка. |
| Часть 3.2 | Графические материалы: |
|  | Лист 3.2.1. Чертеж межевания территории | М 1:2000 |

Авторский коллектив

| № п/п | Должность | ФИО |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный инженер проекта | Кретова Н.К. |  |
| 2 | Начальник АСО | Ещенко Т.П. |  |
| 3 | Начальник ОИО | Ивашова Л.И. |  |
| 4 | Гл. специалист архитектор | Виноградов А.В. |  |
| 5 | Ведущий архитектор | Бельских Ю.С. |  |
| 6 | Архитектор | Ненахова Я.В. |  |
| 7 | Руководитель группы экологов | Пучнина О.Н |  |
| 8 | Руководитель группы ВК | Щедрина Т.А. |  |
| 9 | Руководитель группы ОВ | Дмитриева В.Ю. |  |
| 10 | Руководитель группы ЭС | Шаталова В.П. |  |
| 11 | Руководитель группы газоснабжения | Новичихина Г.Е. |  |
| 12 | Руководитель группы связи | Порошин В.М. |  |

Содержание тома I

|  | ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………........................... |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ…………………..... |  |
| 2. | ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ...................... |  |
| 2.1. | Параметры и характеристики планируемого развития территории……………...... |  |
| 2.2. | Архитектурно-планировочная организация проектируемой территории……….…. |  |
| 2.3. | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории объектов федерального значения, объектов регионального значения……………………………………………………….………………………..…….. |  |
| 2.4. | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения………………………………………………….………………………………..….. |  |
| 2.4.1. | Обеспечение территории объектами жилищного строительства………………...... |  |
| 2.4.2. | Обеспечение территории объектами промышленности и агропромышленного комплекса…………………………………………….…......................................................... |  |
| 2.4.3. | Строительство социальных и культурно-бытовых объектов местного значения……………………………………………………………………………………..... |  |
| 2.4.4. | Обеспечение территории объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения………………………………………………………….…. |  |
| 2.4.5. | Обеспечение территории объектами транспортной инфраструктуры……….…… |  |
| 2.4.6. | Мероприятия по инженерной подготовке территории…………………………..….... |  |
| 2.4.7. | Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры………………………..….. |  |
| 2.4.8. | Мероприятия по санитарной очистке территории……………………………….…... |  |
| 2.4.9. | Обеспечение территории объектами специального назначения……………................ |  |
| 2.4.10. | Мероприятия по охране окружающей среды…………………………………………..... |  |
| 2.5. | «Красные» линии………………………………………………………….……………..….. |  |
| 3. | ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ……………….….... |  |

# ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки и проект межевания микрорайона «Северный» в п. Лев Толстой, выполнен в соответствии с  контрактом, заключенным с  администрацией  Лев - Толстовского муниципального района Липецкой области.

Проект планировки разработан для регулирования градостроительной деятельности на территории проектируемого жилого района.

При разработке проекта использована действующая законодательно-нормативная и методическая документация, а также данные администрации сельского поселения, отделов администрации района и других источников информации.

Проект планировки разработан на основе  топографических планов масштаба 1:2000.

Проект выполнен с применением компьютерных технологий в программе AutoCAD.

При разработке проекта использованы  материалы «Схема расположения земельного участка», Генеральный план, ПЗиЗ и «Карта градостроительного зонирования» сельского поселения Лев – Толстовского сельсовета Лев – Толстовского муниципального района Липецкой области.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

## Цели территориального планирования

Основными целями при разработке проекта планировки и проекта межевания микрорайона «Северный» в поселке городского типа Лев Толстой являются:

- обеспечение устойчивого развития территорий, установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для  строительства и размещения линейных объектов;

- обеспечение территории социальной, инженерной инфраструктурой;

- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, обеспечения транспортного развития территории;

- установление границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

Территориальное планирование основано на следующих принципах:

  - обеспечение сохранности и восстановление  природного ландшафта территории, его природно-географических особенностей;

  - оптимальное сочетание и развитие различных функциональных зон;

  - устойчивое развитие территории за счет рационального  природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Территориальное планирование направлено на:

- достижение  общей численности населения  на уровне 1500 тысяч человек на проектируемой территории;

- повышение качества жизни жителей  с достижением по основным показателям высоких стандартов:

- прежде всего, по обеспечению жителей  жилищным фондом в размере 54,03 тыс. кв. м., в соответствии с действующими нормативами;

-  размещение учреждений социальной сферы (физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.) в соответствии с действующими нормативами;

- организация удобной транспортной инфраструктуры.

## Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач:

1. Разработка оптимальной функционально-планировочной структуры, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории.

2. Определение системы параметров развития территории, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику  градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и других компонентов развития.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

# 2.1. Параметры и характеристики планируемого развития территории

Целью разработки проекта планировки и проекта межевания является расширение жилой застройки п. Лев Толстой. Расширение планируется за счет размещения индивидуальных жилых домов, формирования на проектируемой территории благоприятной среды обитания, включающей в себя все необходимые элементы для комфортного проживания, а также осуществления социальной и коммерческой деятельности, направленной на повышение качества жизни жителей поселка городского типа, в том числе  и проектируемой территории.

Согласно техническому заданию (приложение № 49 от 16.08.2016 года), проектируемая территория предназначается для индивидуальной жилой застройки, общей площадью 87,8 га.

Проектом предусмотрена зона для размещения спортивных объектов и другие.

Градостроительные регламенты

В соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки п. Лев Толстой проектируемый участок расположен в территориальных зонах с индексами:

### 1. Жилые зоны

Ж-1 зона малоэтажных  многоквартирных  жилых домов в 2-4 этажа

Ж-3 зона малоэтажной жилой застройки с земельными участками

Ж-4 зона развития жилой застройки

### 2.  Общественно-деловые зоны

Ц-1 зона центра населенного пункта

### 3. Зоны производственные, транспортной и инженерной инфраструктуры

П-8 озеленения санитарно-защитных зон

Т-2 сооружений и коммуникаций общественного и индивидуального транспорта

И-1 зона инженерно-коммунальных сооружений

### 4.  Зоны специального назначения

С-3   зона размещения метеостанции

# 2.2. Архитектурно-планировочная организация проектируемой территории

В проекте даны основные предложения по планировочной организации новых площадок строительства, размещению объектов социально-бытового обслуживания, спортивных сооружений  и комплексу мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры. Практически вся территория застраивается усадебными малоэтажными домами в расчете на одну семью. В качестве основной планировочной единицы жилой застройки принят квартал, площадь которого в среднем составляет 3 га. Территория квартала разделяется на две,  приблизительно равные, части, поделенные на участки площадью в среднем 12,0 соток, согласно заданию на проектирование. В каждом квартале, в среднем, 16-20 участков, на которых расположены жилые дома усадебного типа. Один небольшой квартал предусмотрен для размещения социальных 4-х четырехкварирных жилых домов в районе существующей метеостанции для детей – сирот.

# Расчетная численность населения, с учетом коэффициента состава семьи  равного -  3 – 5   чел.,  составит  – 1500 чел.

Создание объемно-планировочной структуры проектируемой территории осуществляется с помощью размещения новых жилых кварталов и архитектурных акцентов – объектов культурно-бытового обслуживания в различных частях проектируемого участка. Объекты повседневного обслуживания представлены небольшими предприятиями торговли, равномерно распределенными по проектируемой территории, с учетом численности обслуживаемого населения, близости других объектов обслуживания, и организацией транспортных связей, дорог и пешеходных путей.

Проектом предлагается строительство спортивного зала и открытых спортивных площадок.

В проекте даны предложения по озеленению  территории, запроектированы спортивные площадки, предусмотрены контейнерные площадки для сбора ТБО.

Улично-дорожная сеть запроектирована как единая система путей и сообщений с учетом внутренних и внешних связей.

Так как проектом предлагается развитие территории индивидуальной  застройкой, отдельных территорий для размещения гаражей для хранения личного транспорта не предусматривается.

Размещение гаражей для служебного и специального автотранспорта возможно на территориях соответствующих учреждений и организаций.

2.3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории объектов федерального значения, объектов регионального значения

Проектом планировки строительство объектов федерального значения и объектов регионального значения на данной территории не планируется.

2.4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района,  объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

# 2.4.1. Обеспечение территории объектами жилищного строительства

Планировочная структура района сформирована в виде квартальной застройки, являющейся оптимальной для сельских поселений.  Проектом планировки предлагается размещение и выделение земельных участков для строительства коттеджей. Застройку предполагается осуществлять одноквартирными 1-2 этажными жилыми домами и четырехквартирными жилыми домами для детей сирот. Кварталы сблокированных земельных участков разделены улицами местного значения.

Ожидаемый ввод жилья составит около 52,500 тыс. кв.м. (при общей площади одного дома 150 кв.м)  индивидуальных домов и 0,48 тыс. кв.м.( при общей площади одной квартиры 30 кв.м) четырехквартирных жилых домов.  Итого общая площадь жилья – 52,98 тыс. кв.м.

Средняя жилищная обеспеченность - 35,3 м2/чел.

Площадь территории усадебной застройки в красных линиях составит – 42,64 га.

Количество участков:

- для строительства коттеджей – 350;

- для четырехквартирных жилых домов – 4;

Площадь одного земельного участка – 0,12 га.

# 2.4.2. Обеспечение территории объектами промышленности и агропромышленного комплекса

Проектом планировки строительство объектов промышленности и агропромышленного комплекса на данной территории не планируется.

2.4.3. Строительство социальных и культурно-бытовых  объектов местного значения

# Перечень объектов обслуживания, предлагаемых  на проектируемой территории

| №№ п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Расчетн. емкость | Строит. объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аптека | объект | 1 | 1,7 |
| 2 | Спортзал | м² | 550 | 5,5 |
| 3 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | м² торг. пл. | 150 | 1,5 |
| 4 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | м² торг. пл. | 315 | 3,2 |
| 5 | Предприятия общественного питания | мест | 20 | 0,44 |
| 6 | Предприятия общественного питания | мест | 45 | 1,0 |
| 7 | Отделение сбербанка | объект | 1 | 0,3 |

# 2.4.4. Обеспечение территории объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения

Предусматривается организация следующих озелененных участков:

1. Создание озелененных территорий в районе проектируемых спортзала и спортивных площадок;

2. Создание озелененных территорий в районе проектируемых аптеки и ФАП;

3. Создание озеленения территории в районе проектируемых магазинов продовольственных и непродовольственных товаров, а также предприятий общественного питания и отдел. Сбербанка. Все отдельные элементы формируемой системы зеленых насаждений связаны между собой озелененными улицами и дорогами. Озеленению подлежат улицы, проезды, на которых могут высаживаться деревья и кустарники.

# 2.4.5. Обеспечение территории объектами транспортной инфраструктуры

Развитие улично-дорожной сети предлагается осуществить с учетом  сложившихся:

- основного транспортного направления – автодорога, связывающая п. Лев Толстой и п. Красный;

- существующих инженерных сетей (ЛЭП 10 Кв, ВОЛС);

-  рельефа местности для обеспечения нормального водоотвода с проектируемой территории.

Хозяйственные проезды, скотопрогоны внутри кварталов жилой застройки не предусматриваются.

Предлагается устройство парковок у наиболее значимых объектов общественного назначения, а также в районе спортивного и торговых комплексов, административных зданий и т.п.

Количество машиномест на автостоянках должно уточняться при рабочем проектировании объектов социального и бытового обслуживания.

Улично – дорожная сеть

(проектируемая)

| Наименование | Категория | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- |
| Автодорога, связывающая п. Лев Толстой с п. Красный | Главная улица | 0,57 |
| Улица, идущая с юго-востока на северо-запад | Основная улица | 0,036 |
| Улица, идущая с запада на восток | Основная улица | 2,0 |
| Улица, идущая с северо-востока на юго-восток | Основная улица | 0,27 |
| Улица, связывающая главную улицу с КНС | Основная улица | 0,53 |
| Улица, идущая с юга на север (параллельно главной улице) | Основная улица | 0,26 |
| Жилые улицы и улицы местного значения | всего | 4,81 |
| Итого: | 8,476 |
| Наименование | Площадь асфальтового покрытия (кв. км) |
| Главная улица | 0,00513 |
| Основные улицы | 0,0217 |
| Жилые улицы и улицы местного значения | 0,03 |
| Итого: | 0,327 |

# 2.4.6  Мероприятия по инженерной подготовке территории

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории включаются следующие работы:

# 1. Организация поверхностного стока с вертикальной планировкой и водоотводом.

2. Благоустройство и озеленение территории.

# 2.4.7. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

# Водоснабжение и  водоотведение

# Водоснабжение.

# Сведения о расчётном расходе воды и напоре в сети водоснабжения.

Население проектируемого участка жилой застройки составляет 1500 человек.

Нормы расхода воды на водопотребление приняты согласно СП 31.13330-2012 (СНиП 2.04.02-84). Расчет произведен с введением коэффициентов на неучтенные расходы. Расходы даны с учетом расхода воды на соцкультбыт

Расход холодной воды составляет     497  м3/сут.

В часы минимального водопотребления возможно использование воды на полив:

Расход воды на полив составляет  105 м3/сут.

Расчётный расход воды составляет 602 м3/сут

Минимальный свободный напор в сети водопровода составляет 22 м.

# Водоотведение

# Сведения о расчётном расходе в сети водоотведения

Нормы расхода воды на водопотребление приняты согласно СП 31.13330-2012 (СНиП 2.04.02-84)

Расход воды на водоотведение составляет     497  м3/сут.

# Сведения о проектируемых системах канализации.

Отвод стоков хозяйственно-бытовой канализации от проектируемого участка площадью 88 га п. Лев Толстой предусматривается самотёком в существующую  канализационную насосную станцию (с возможностью её реконструкции) и далее перекачиваются на существующие очистные сооружения п. Лев Толстой.

# Электроснабжение

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплектная двухтрансформаторная подстанция (ТП№4,№8) | шт. | 2 |  | Новое строительство |  |
|  | Комплектная однотрансформаторная подстанция (КТП №1,№2,№3, №5,№6) | шт. | 5 |  | Новое строительство |  |
|  | ВЛЗ-10кВ (двухцепная) | км | 3,2 | - | Новое строительство |  |
|  | ВЛЗ-10кВ (одноцепная) | км | 0,5 | - | Новое строительство |  |
|  | КЛ-0,4кВ | км | 4,16 | - | Новое строительство |  |
|  | Электроснабжение СИП-0,4кВ | км | 4,7 | - | Новое строительство |  |
|  | Электроснабжение СИП-0,4кВ совместно с линией наружного освещения | км | 10,2 | - | Новое строительство |  |
|  | Наружное освещение СИП-0,4кВ | км | 1,2 | - | Новое строительство |  |

# Теплоснабжение

| № по ген-плану | Наименование объекта | Строитель-ный объем, м3 | Расходы тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qо | Qв | Qгвс max. | QΣ |
|  | Жилые дома (350 шт) | 450 х 350 = =157500 | 5,495 | – | 2,578 (Qгвс ср.) | 8,073 |
|  | 4-х квартирные жилые дома (4 дома по 4 квартиры) | 360 х 4 = =1440 | 0,045 | – | 0,116 (Qгвс ср.) | 0,161 |
| 6 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров (150 м2 торг.пл.) | 1500 | 0,03 | – | 0,041 | 0,071 |
| 7 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров (315 м2 торг.пл.) | 3200 | 0,064 | – | 0,029 | 0,093 |
| 8 | Предприятия общественного питания (45 мест) | 1000 | 0,018 | 0,037 | 0,044 | 0,099 |
| 9 | Предприятия общественного питания (20 мест) | 440 | 0,008 | 0,017 | 0,043 | 0,068 |
| 10 | Аптека | 1700 | 0,035 | – | 0,012 | 0,047 |
| 11 | Отделение сбербанка | 300 | 0,007 | – | 0,009 | 0,016 |
| 12 | Спортзал | 5500 | 0,112 | 0,075 | 0,041 | 0,228 |
|  | Всего, МВт |  | 5,814 | 0,129 | 2,913 | 8,856 |
|  | Всего, Гкал/ч |  | 4,999 | 0,111 | 2,505 | 7,615 |

# Газоснабжение

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРПШ N1 для снижения давления с Р≤1.2МПа до Р≤0.3МПа и для жилой зоны | шт | 1 | Северная часть п. Лев Толстой, район нового строительства | Новое стро-во | Расчетный срок |
| 2 | ГРПШ N2 для теплогенераторной магазина продовольственных т непродовольственных товаров (поз.6) | шт | 1 | Северная часть п. Лев Толстой, район нового строительства | Новое стр-во | Расчетный срок |
| 3 | ГРПШ N3 для теплогенераторной предприятия общественного питания (поз.8) | шт | 1 | Северная часть п. Лев Толстой, район нового строительства | Новое стр-во | Расчетный срок |
| 4 | ГРПШ N4 для теплогенераторной магазина продовольственных т непродовольственных товаров (поз.7) | шт | 1 | Северная часть п. Лев Толстой, район нового строительства | Новое стр-во | Расчетный срок |
| 5 | ГРПШ N5 для котельной БМК-0,26 МВт спортзала (поз.12) | шт | 1 | Северная часть п. Лев Толстой, район нового строительства | Новое стр-во | Расчетный срок |
| 6 | ГРПШ N6 для теплогенераторной предприятия общественного питания (поз.9) | шт | 1 | Северная часть п. Лев Толстой, район нового строительства | Новое стр-во | Расчетный срок |
| 7 | Газопровод высокого (Р≤1.2 МПа) давления: - d108 мм (к ГРПШ N1) | км | 1,6 | п. Красный - п. Лев Толстой | Новое стро-во | Расчетный срок |
| 8 | Газопровод высокого (Р≤0.3 МПа) давления: - d57 мм (к ГРПШ N2;3;4;6) - d89 мм (к ГРПШ N5) | км км | 0,50 1,05 | Северная часть п. Лев Толстой, район нового строительства | Новое стро-во | Расчетный срок |
| 9 | Газопровод низкого давления: - d57 мм - d89 мм - d108 мм - d159 мм - d219 мм - d273 мм - d325 мм | км км км км км км км | 0,15 2,40 5,15 3,90 1,20 0,65 0,15 | Северная часть п. Лев Толстой, район нового строительства | Новое стро-во | Расчетный срок |

# 2.4.8. Мероприятия по санитарной очистке территории

Предлагается контейнерная система сбора ТБО, площадки равномерно размещенные по территории. На территориях общественных зданий и сооружений также предусматриваются контейнерные площадки.

2.4.9. Обеспечение территории объектами специального назначения

На проектируемой территории объекты специального назначения не планируются.

# 2.4.10. Мероприятия по охране окружающей среды

Охрана воздушной среды

Проектом предлагается осуществление ряда мероприятий по охране окружающего воздуха:

- размещение объектов нового жилищного строительства и общественно-делового назначения с учетом господствующего направления ветра;

- дифференциация уличной сети на главные улицы, основные улицы и дороги, улицы в жилой застройке, проезды;

- вдоль главных улиц  и основных улиц предлагается устройство бульваров с посадкой газоустойчивых деревьев с густой кроной;

Охрана поверхностных и подземных вод

Проектом предлагается проведение комплекса мероприятий по охране поверхностных и подземных вод:

− обеспечение всех строящихся, размещаемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

− соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов, в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

− обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты;

Не допускается ввод в эксплуатацию новых зданий, которые не обеспечены сооружениями для предотвращения загрязнения водных объектов.

Вокруг водозаборных скважин предлагается организация охранных зон строгого режима:

- провести озеленение зон санитарной охраны;

- построить над артскважинами помещения насосных станций, забетонировать устья скважин, отремонтировать и покрасить запорную арматуру, установить водомеры;

- оголовки скважин необходимо заключить в водонепроницаемые камеры на отметки ниже поверхности земли;

# - осуществлять систематический контроль за качеством воды со стороны Госсанэпиднадзора.

Охрана почвенного покрова

Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территорий, подверженных неблагоприятным природно-техногенным факторам, определяются, прежде всего, функциональным использованием земель.

При проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции в том числе, следует предусмотреть мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда (скверы, парки, аллеи и т.п.);

Для обеспечения защиты природно-территориального комплекса, почвенного покрова и рационального использования земельных ресурсов предусматривается:

- качественная очистка хозяйственно-бытовых сточных вод в районах усадебной застройки и объектов соцкультбыта;

- организация мест сбора и утилизация твердых  бытовых отходов, с целью исключения попадания загрязняющих веществ в  почву;

-  устройство дорог, проездов, площадок с твердым покрытием из асфальтобетона для обеспечения защиты почв прилегающей территории от загрязнения нефтепродуктами и оседания на почву загрязняющих веществ;

-   организация рельефа и отвод поверхностного стока;

-   рекультивация и сохранение плодородного слоя почвы.

# 2.5.  «Красные»  линии

«Красные»  линии – границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей. Это линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены инженерные и транспортные коммуникации, другие подобные сооружения (линейные объекты).

«Красные»  линии являются основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования, в том числе и границ землепользования, которые будут выполнены в проекте межевания.

Разбивочный чертеж «красных» линий выполнен на топографической основе в масштабе 1:2000. Система координат местная, система высот Балтийская. Красные линии вычислены от осей магистралей в соответствии с поперечными профилями, разработанными при выполнении проекта.

Разбивочный чертеж является основным документом при последующих стадиях проектирования, а также при переносе проекта в натуру.

Координаты поворотных точек красных линий проектируемой территории

| Координаты, м |
| --- |
| Номер точки | х | у |
| 1. | 487534.649 | 1315015.750 |
| 2. | 487531.257 | 1315027.808 |
| 3. | 487243.570 | 1315325.082 |
| 4. | 487190.867 | 1315311.098 |
| 5. | 487141.630 | 1315043.935 |
| 6. | 487149.871 | 1315182.100 |
| 7. | 487151.898 | 1315300.757 |
| 8. | 487078.445 | 1315281.267 |
| 9. | 487061.835 | 1315049.658 |
| 10. | 487211.451 | 1315038.928 |
| 11. | 487542.521 | 1314734.466 |
| 12. | 487556.996 | 1314936.306 |
| 13. | 487543.283 | 1314985.054 |
| 14. | 487480.608 | 1314989.548 |
| 15. | 487462.726 | 1314740.189 |
| 16. | 487438.787 | 1314741.906 |
| 17. | 487453.809 | 1314951.368 |
| 18. | 487376.875 | 1314996.988 |
| 19. | 487358.992 | 1314747.628 |
| 20. | 487335.053 | 1314749.345 |
| 21. | 487352.936 | 1314998.704 |
| 22. | 487268.134 | 1314934.606 |
| 23. | 487297.302 | 1314782.129 |
| 24. | 487231.320 | 1314756.784 |
| 25. | 487249.203 | 1315006.144 |
| 26. | 487169.408 | 1315011.866 |
| 27. | 487151.525 | 1314762.507 |
| 28. | 487121.602 | 1314764.653 |
| 29. | 487136.981 | 1314979.102 |
| 30. | 487139.485 | 1315014.012 |
| 31. | 487057.186 | 1314984.824 |
| 32. | 487116.230 | 1314906.965 |
| 33. | 487112.895 | 1314788.497 |
| 34. | 487520.775 | 1314431.245 |
| 35. | 487540.804 | 1314710.528 |
| 36. | 487461.009 | 1314716.250 |
| 37. | 487440.980 | 1314436.967 |
| 38. | 487417.041 | 1314438.684 |
| 39. | 487437.070 | 1314717.967 |
| 40. | 487357.275 | 1314723.690 |
| 41. | 487337.246 | 1314444.407 |
| 42. | 487313.308 | 1314446.124 |
| 43. | 487333.337 | 1314725.406 |
| 44. | 487253.542 | 1314731.129 |
| 45. | 487233.513 | 1314451.846 |
| 46. | 487209.574 | 1314453.563 |
| 47. | 487229.603 | 1314732.846 |
| 48. | 487149.808 | 1314738.568 |
| 49. | 487129.779 | 1314459.285 |
| 50. | 487099.856 | 1314461.431 |
| 51. | 487104.577 | 1314527.262 |
| 52. | 487024.782 | 1314532.985 |
| 53. | 487020.061 | 1314467.154 |
| 54. | 487106.294 | 1314551.201 |
| 55. | 487119.885 | 1314740.714 |
| 56. | 487040.090 | 1314746.437 |
| 57. | 487026.499 | 1314556.923 |
| 58. | 487494.888 | 1314070.271 |
| 59. | 487512.771 | 1314319.631 |
| 60. | 487432.976 | 1314325.353 |
| 61. | 487415.093 | 1314075.994 |
| 62. | 487391.154 | 1314077.711 |
| 63. | 487409.037 | 1314327.070 |
| 64. | 487329.242 | 1314332.793 |
| 65. | 487311.359 | 1314083.433 |
| 66. | 487287.421 | 1314085.150 |
| 67. | 487305.303 | 1314334.510 |
| 68. | 487225.508 | 1314340.232 |
| 69. | 487207.626 | 1314090.872 |
| 70. | 487183.687 | 1314092.589 |
| 71. | 487201.570 | 1314341.949 |
| 72. | 487121.775 | 1314347.671 |
| 73. | 487103.892 | 1314098.312 |
| 74. | 487073.969 | 1314100.458 |
| 75. | 487091.852 | 1314349.817 |
| 76. | 487012.057 | 1314355.540 |
| 77. | 486994.174 | 1314106.180 |
| 78. | 486970.235 | 1314107.897 |
| 79. | 486988.118 | 1314357.257 |
| 80. | 486956.395 | 1314359.532 |
| 81. | 486960.613 | 1314108.587 |
| 82. | 487460.048 | 1313802.077 |
| 83. | 487492.742 | 1314040.348 |
| 84. | 487412.947 | 1314046.071 |
| 85. | 487395.779 | 1313806.686 |
| 86. | 487371.841 | 1313808.402 |
| 87. | 487389.008 | 1314047.788 |
| 88. | 487309.213 | 1314053.510 |
| 89. | 487292.046 | 1313814.125 |
| 90. | 487268.107 | 1313815.842 |
| 91. | 487285.275 | 1314055.227 |
| 92. | 487205.480 | 1314060.949 |
| 93. | 487188.312 | 1313821.564 |
| 94. | 487175.103 | 1313972.897 |
| 95. | 487181.541 | 1314062.666 |
| 96. | 487101.746 | 1314068.389 |
| 97. | 487095.308 | 1313978.619 |
| 98. | 487057.690 | 1313995.532 |
| 99. | 487071.823 | 1314070.535 |
| 100. | 486992.028 | 1314076.257 |
| 101. | 486990.991 | 1314061.803 |
| 102. | 487360.833 | 1313381.829 |
| 103. | 487412.033 | 1313459.940 |
| 104. | 487456.778 | 1313778.249 |
| 105. | 487394.062 | 1313782.747 |
| 106. | 487391.190 | 1313742.688 |
| 107. | 487354.487 | 1313481.596 |
| 108. | 487310.653 | 1313414.721 |
| 109. | 487290.580 | 1313427.878 |
| 110. | 487331.469 | 1313490.259 |
| 111. | 487367.310 | 1313745.220 |
| 112. | 487370.124 | 1313784.464 |
| 113. | 487290.329 | 1313790.186 |
| 114. | 487287.709 | 1313753.659 |
| 115. | 487254.742 | 1313519.134 |
| 116. | 487223.673 | 1313471.735 |
| 117. | 487203.600 | 1313484.891 |
| 118. | 487231.723 | 1313527.796 |
| 119. | 487263.829 | 1313756.191 |
| 120. | 487266.390 | 1313791.903 |
| 121. | 487186.595 | 1313797.626 |
| 122. | 487184.229 | 1313764.630 |
| 123. | 487154.996 | 1313556.671 |
| 124. | 487136.693 | 1313528.748 |
| 125. | 487361.647 | 1313101.507 |
| 126. | 487393.966 | 1313331.415 |
| 127. | 487367.749 | 1313348.600 |
| 128. | 487347.677 | 1313361.757 |
| 129. | 487297.496 | 1313394.649 |
| 130. | 487182.381 | 1313219.011 |
| 131. | 487232.562 | 1313186.119 |
| 132. | 487252.634 | 1313172.962 |
| 133. | 487162.309 | 1313232.168 |
| 134. | 487277.424 | 1313407.806 |
| 135. | 487210.516 | 1313451.662 |
| 136. | 487095.401 | 1313276.024 |
| 135. | 487179.081 | 1313447.485 |
| 138. | 487190.443 | 1313464.819 |
| 139. | 487123.536 | 1313508.675 |
| 140. | 487112.453 | 1313491.768 |
| 141. | 487353.959 | 1313046.815 |
| 142. | 487355.491 | 1313057.715 |
| 143. | 487277.944 | 1313108.545 |

# 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| №№ п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Современное состояние | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Проектируемая территория, всего | га/% | 87,8/100 | 87,8/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2 | Зона жилой застройки и приусадебных участков, в том числе: | га./% | - | 46,21/52,63 |
|  | - 2-3 эт. секционная застройка |  | - | 3,39 (резерв) |
|  | - усадебная застройка |  | - | 42,82 |
| 1.3 | Общественно-деловая зона, в т.ч | га./% | - | 2,30/2,62 |
|  | - учреждений образования |  | - | - |
| 1.4 | Производственная зона | -//- | - | - |
| 1.5 | Коммунально-складская зона в том числе санитарно-защитные насаждения | -//- | - | 3,08/3,51 |
| 1.6 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | -//- | 3,72/4,24 | 33,95/38,67 |
| 1.7 | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | -//- | 84,08/95,76 | - |
|  | - сельскохозяйственных предприятий | -//- | - | - |
| 1.8 | Зона рекреации, в том числе: | -//- | - | 1,18/1,34 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | -//- | - | 1,18 |
| 1.9 | Зона специального назначения, в том числе: | -//- | - | - |
|  | - кладбища | -//- | - | - |
| 1.10 | Иные территории | -//- | - | 1,08/1,23 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | тыс. чел. | - | 1,5 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | - | 34,3 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | т.м2общ.пл. | - | 52,98 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | усадебный | -//- | - | 52,98 |
|  | малоэтажный |  | - | - |
| 3.3. | Убыль жилищного фонда – всего | -//- | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | по техническому состоянию | -//- | - | - |
|  | по реконструкции | -//- | - | - |
| 3.4. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | -//- | - | - |
| 3.5. | Новое жилищное строительство – всего | т.м2общ.пл. | - | 52,98 |
| 3.6. | Структура нового жилищного строительства: |  |  |  |
|  | усадебное | -//- | - | 52,98 |
|  | малоэтажный |  | - | - |
| 3.7. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | на свободных территориях | т.м2общ.пл. | - | 52,98 |
|  | на реконструируемых территориях | -//- | - | - |
| 3.8 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | - | 35,3 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | - | - |
|  | на 1000 человек | -//- |  | 50 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | - | - |
|  | на 1000 человек | -//- |  | 100 |
| 4.3. | Поликлиника – всего | пос./см. | - | - |
|  | на 1000 человек | -//- |  | 18,15 |
| 4.4. | Аптека | объект | - | 1 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства – клуб с библиотекой | мест тыс.ед | - | - |
|  | на 1000 человек | -//- |  | 100 |
| 4.6. | Спортивные залы – всего | м2 | - | 650 |
|  | на 1000 человек | -//- |  | 350 |
| 4.7. | Плавательные бассейны – всего. | м2 | - | - |
|  | на 1000 человек | -//- |  | 75 |
| 4.8. | Плоскостные сооружения | т. м² | - | 2,9 |
| 4.9. | Магазины продовольственных товаров – всего | м2 торг.пл. | - | 150 |
|  | на 1000 человек | -//- |  | 100 |
| 4.10. | Магазины непродовольственных товаров – всего | м2 торг.пл. | - | 300 |
|  | на 1000 человек | -//- |  | 200 |
| 4.11. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | - | 65 |
|  | на 1000 человек | -//- |  | 40 |
| 4.12. | Предприятия бытового обслуживания – всего | раб. мест | - | - |
|  | на 1000 человек | -//- |  | 7 |
| 4.13 | Бани | мест | - | - |
|  | на 1000 человек | -//- |  | 7 |
| 4.14 | Прачечная с химчисткой | кг/см -//- | - | - - |
| 4.15 | Отделение сбербанка | 1 окно | - | 1 |
| 4.16 | Отделение связи | -//- | - | - |
| 4.17 | Пождепо(пожарный пост) | 1 авт. | - | - |
|  | на 1000 человек | -//- |  |  |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км. | - | 8,476 |
| 5.2. | Площадь уличной сети | кв. км | - | 0,327 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут. |  | 602 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-бытовые нужды | -//- |  | 497 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, | м3/сут. |  | - |
|  | в том числе: водозаборов подземных вод | -//- |  | 497 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. |  | 230 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км. |  | 13 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут. |  | 497 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -//- |  | 497 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -//- |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км. |  |  |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии – всего, | т.квт.ч/год |  | 3448 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | -//- |  |  |
|  | на коммунальные нужды | -//- |  | 3448 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | ВЛЗ-10кВ/КЛ-0,4кВ | км |  | 3,7/4,16 |
|  | Электроснабжение СИП-0,4кВ | км |  | 14,9 |
|  | Наружное освещение СИП-0,4кВ | км |  | 11,4 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Производительность локальных котельных (проектир.) – всего | МВт | - | 0,26 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Часовое потребление газа | нм3/ч |  | 1137,4 |
| 6.5.2 | Годовое потребление газа | тыс.нм3/год |  | 4059,898 |
| 6.5.3 | Годовое потребление условного топлива | тыс.т.у.т. |  | 4,652 |
| 6.5.4 | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | Газопровод высокого давления 1.2 МПа | км |  | 1,6 |
|  | Газопровод среднего давления | км |  | 1,55 |
|  | Газопровод низкого давления | км |  | 13,6 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Протяженность сетей связи | км | - | 13,72 |
| 6.7. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1. | Организация поверхностного стока | км | - |  |
| 6.8. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.2 | Общая площадь контейнерных площадок | га | - | 0,007 |