ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации  сельского поселения Октябрьский сельсовет

Лев -Толстовского муниципального района

Липецкой области  Российской Федерации

Пос. Совхоза им. Льва Толстого

От 02.12.2013 г.                                                                                        № 43

Об утверждении схемы теплоснабжения

сельского поселения Октябрьский сельсовет

Лев-Толстовского муниципального района до 2032 года

В целях эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения сельского поселения Октябрьский сельсовет Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области, руководствуясь Федеральным законом  от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ « О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2013 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему теплоснабжения сельского поселения Октябрьский сельсовет Лев - Толстовского муниципального района до 2032 года, согласно приложению.

- Постановление администрации сельского поселения Октябрьский сельсовет от 07.08.2012 года №15 «Об утверждении схем теплоснабжения населенных пунктов» считать утратившим силу.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава администрации

сельского поселения

Октябрьский сельсовет                                                         М.С. Тепцов

Утверждено  постановлением администрации

сельского поселения Октябрьский сельсовет

Лев-Толстовского муниципального района

Липецкой области от 02 декабря 2013 года № 43

Схема теплоснабжения

сельского поселения Октябрьский сельсовет

Лев-Толстовского муниципального района до 2032 года.

1.Общие положения

Схема теплоснабжения Октябрьского поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом  правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основой  для разработки и реализации схемы теплоснабжения пос. Совхоза им. Льва Толстого  до 2032  года  является Федеральный  Закон от  27 июля 2010 г. № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»  (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), регулирующих всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения.

-Повышение  надежности работы систем теплоснабжения  в соответствии с нормативными требованиями;

-минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого  потребителя  в долгосрочной  перспективе;

-улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития  коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Пояснительная записка  схемы теплоснабжения.

Сельское поселение Октябрьский сельсовет входит в состав Лев-Толстовского муниципального района как самостоятельная  административно- территориальная единица. Октябрьский сельсовет расположен в северо-восточной части Лев-Толстовского района Липецкой области с административным центром в пос. Совхоза им. Льва Толстого. Административный центр находится на расстоянии 110 км, от областного центра и 7 км от районного центра – пос. Лев-Толстой.

Границы и статус сельского поселения установлены Законом Липецкой области №126-ОЗ от 23.09.2004 г. «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области». В соответствии с ним, в состав территории сельского поселения входят пять населенных пунктов: пос. Совхоза им. Льва Толстого,  с. Астапово, с. Сланское, д. Грязновка, д. Красные Колычи.

Численность населения Октябрьского  сельского поселения -1030 чел. по состоянию на 01.01.2013 года, в т. числе:

пос. Совхоза им. Льва Толстого – 640 чел.

с. Астапово - 302 чел.

с. Сланское - 78 чел.

д. Грязновка - 8 чел.

д. Красные Колычи – 2 чел.

Территория сельского поселения 1009 га. Климат – умеренно – континентальный. Устойчивые морозы наступают в конце ноября, прекращаются в середине марта. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -27*с.

По количеству осадков территория поселения относится к зоне умеренного увлажнения. В течении всего вегетационного периода такого количества осадков достаточно для обеспечения влагой почвы, но в отдельные годы наблюдается недостаточность влаги.

За теплый период года выпадает 388 мм; за холодный – 203 мм.

В течении года преобладает западный (18%), юго-западный ветер (18%). В июле его повторяемость составляет соответственно 14% и 22%. В январе преобладают ветры юго-западного (26%) и северо-западного (22%) направлений.

Средняя из максимальных температур воздуха самого жаркого месяца (Июль) равна +29*С. Средняя из минимальных температур воздуха самого холодного месяца (январь) равна – 16,0*С.

Продолжительность зимнего периода около 140 дней. Лето сухое и жаркое, возможны возвраты холодов и даже заморозки. Наиболее высокая температура может достигать в период засухи +38*С, наиболее низкая доходит до -39*С. Продолжительность безморозного периода равна 154 дням. Продолжительность сезона с температурой воды выше 17*С от 65 до 75 дней. Продолжительность периода активной вегетации 149 дней. Средняя высота снежного покрова 40 см.

Средняя дата наступления заморозков – 28 сентября, прекращения – 4 мая.

Глубина промерзания грунтов: средняя 0,75 м, наибольшая –  1,42-1,62 м.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град.

Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

4. Источники тепловой энергии

Теплоснабжение муниципального образования Октябрьского сельского поселения осуществляется от отопительных и промышленных газовых котельных. Отопительные котельные различных ведомств в основном  мелкие, оборудованы котлами малой мощности. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми бытовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Многоквартирного жилого фонда с центральным теплоснабжением в сельском поселении нет.

На территории Октябрьского сельсовета расположены котельные:

1.МБУ «Октябрьский» ПЦКД;

2.МБУ НОШ пос. Совхоза им. Льва Толстого;

3. МБУ ООШ с. Астапово.

Основные показатели:

- Адрес потребителя:

Пос. Совхоза им. Льва Толстого, ул. Центральная  д. 19 МБУ «Октябрьский» ПЦКД   длина участка составляет – 18 м, диаметр   – труба  д-57 мм, способ прокладки ТС – надземный, тип изоляции - минеральная вата,  система отопления- 2- х трубная, закрытая.

с. Астапово, ул. Центральная д. 12 МБУ ООШ с. Астапово длина участка  составляет – 15 м, диаметр  трубы – д-60 мм, способ прокладки ТС – подземный, тип изоляции - минеральная вата,  система отопления- 2-х трубная,  труба подземная.

Пос. Совхоза им. Льва Толстого, ул. Лесная  д.3  МБУ НОШ длина пос. Совхоза им. Льва Толстого участка составляет – 5 м, диаметр –д-77мм,  способ прокладки ТС – подземный, тип изоляции - минеральная вата,  система отопления- 2-х трубная, труба подземная.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Процедуры диагностики состояния тепловых сетей производится согласно  правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Периодичность гидравлических испытаний тепловых сетей производится ежегодно 2 раза в год в межотопительный период, согласно правил технической  эксплуатации тепловых энергоустановок.

Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не было.

Протяженность теплотрассы

от котельных сельского поселения Октябрьский сельсовет

Таблица 1

| № | Котельная | Теплотрасса, км. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего линейн. измер. | В том числе | Всего 2х-труб исчисл. | Надзем Однотр. | Подз однотр |
|  |  |  | 1-тр.м | 2-тр м | 3-тр.м | диаметр трубы, мм |  |  |  |
| 1 | Котельная МБУ «Октябрьский» ПЦКД пос. Совхоза им. Льва Толстого | 18м |  | 18м |  | 57 | 36 | 36 |  |
| 2 | Котельная МБУ НОШ пос. Совхоза им. Льва Толстого, | 5м |  | 5м |  | 60 | 10 |  | 10 |
| 3 | Котельная МБУ ООШ с. Астапово | 15м |  | 15м |  | 77 | 30 |  | 30 |

Технические характеристики основных котельных установок.

Таблица 2

| Наименование котельной | Марка котла | Мощность МВт (Гкал/ч) | Вид топлива | Срок службы, лет | КПД % | Подключенная нагрузка МВт, (Гкал/ч) | Режим работы котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МБУ «Октябрьский» ПЦКД пос. Совхоза им. Льва Толстого | Хопер 80 (3ед) | 80кВт | газ | 17 | 91 | 240кВт | водогрейный |
| Котельная МБУ НОШ пос. Совхоза им. Льва Толстого, | КЧМ-5 (2 ед.) | 70кВт | газ | 20 | 79,8 | 140кВт | водогрейный |
| Котельная МБУ ООШ с. Астапово | Хопер 80 (4 ед.) | 80кВт | газ | 17 | 91 | 240кВт | водогрейный |

5. Схема, генеральный план муниципального образования

Схема теплоснабжения сельского поселения Октябрьский сельсовет пос. Совхоза им. Льва Толстого

Условные обозначения:

- котельная

Схема теплоснабжения сельского поселения Октябрьский сельсовет

с. Астапово

Условные обозначения:

- котельная

6.Перспектива развития системы теплоснабжения

Октябрьского поселения до 2032 г.

Основное направление развитие муниципального образования - развитие подсобного хозяйства, развитие малого бизнеса сельскохозяйственные мини-фермы, сельскохозяйственные кооперативы, предприятия торговли и бытового обслуживания.

В существующем жилищном фонде 22,0 тыс. кв.м. или 21,0 кв.м. на человека. Из них 9,2 тыс. кв. м. – в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях - 190 домов), 12,8 тыс.кв.м. – в многоквартирных жилых домах (98- многоквартирного дома). До 2032 года планируется увеличение жилищного фонда до  34,0  тыс.кв.м. или 37,1 кв.м. на человека. Планируется ввести 21 дом нового строительства.

Показатели жилищного строительства к концу 2032 расчетного года

| № п/п | Показатели | Един. измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующий жилищный фонд – всего, | тыс. м2 общ. пл | 22,0 |
|  | индивидуальный усадебного типа | тыс. м2 общ. пл | 3,8 |
|  | в многоквартирных домах | тыс. м2 общ. пл | 12,8 |
| 2 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общ. пл. | 0 |
| 3 | Сохраняемый жилищный фонд – всего | тыс. м2 общ. пл. | 22,0 |
| 4 | Новое строительство – всего, | тыс. м2 общ. пл. | 3,0 |
|  | индивидуальное усадебного типа | −∕− | 3,0 |
| 5 | Жилищный фонд к концу расчетного срока – всего, | тыс. м2 общ. пл./ | 34,0 |
|  | В том числе индивидуальный усадебного типа |  | 5,3 |
| 6 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 37,1 |
| 7 | Территория, необходимая для нового жилищного строительства – всего, | га | 6,0 |

Застройка жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий - одноквартирные дома - коттеджи усадебного типа с хозпостройками. Проектируемое теплоснабжение индивидуальной застройки предусматривается децентрализованным (индивидуальным). Основным видом топлива для источников теплоснабжения является  природный газ.

Развития систем централизованного теплоснабжения нет необходимости.

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребления тепла и затраты на ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. А это эффективный способ энергосбережения.

7. Выявление бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Статья 15, пункта 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ:  «В случае выявления бесхозных тепловых сетей  (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления  поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую  организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и, которая осуществляет содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории поселения бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

8. Заключение.

Устройство автономного теплоснабжения является единственно  возможным способом обеспечения теплом и горячей водой жителей Октябрьского сельсовета и каждого конкретного объекта.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.