ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации  сельского поселения   Знаменский сельсовет

Лев -Толстовского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации

с. Знаменское

02.12.2013 г.                                                                                                №  49

Об утверждении схемы теплоснабжения

сельского поселения Знаменский сельсовет

Лев-Толстовского муниципального района

до 2033 года

В целях эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения сельского поселения Знаменский сельсовет Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области, руководствуясь Федеральным законом  от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ « О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2013 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения Знаменский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему теплоснабжения сельского поселения Знаменский сельсовет Лев-Толстовского муниципального района до 2033 года согласно приложению.

- Постановление администрации сельского поселения Знаменский сельсовет от 27.07.2012 года № 22 «О разработке и  утверждении схем теплоснабжения» считать утратившим силу.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

- Обнародовать  настоящее постановление доступными средствами.

Глава администрации сельского

поселения Знаменский сельсовет                                               Т.А.Евтеева

Утверждена:

постановлением администрации

сельского поселения Знаменский

сельсовет  Лев-Толстовского

муниципального района

Липецкой области

от 02.12.2013 г. №49

Схема теплоснабжения

сельского поселения Знаменский сельсовет

Лев-Толстовского  муниципального района Липецкой области до 2033 года

1.Общие положения

Схема теплоснабжения сельского поселения Знаменский сельсовет – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом  правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского поселения Знаменский сельсовет до 2027 года является федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ « О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), регулирующих всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленная на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения.

-повышение  надежности работы систем теплоснабжения  в соответствии с нормативными требованиями;

-минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого  потребителя  в долгосрочной  перспективе;

-улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития  коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Пояснительная записка  схемы теплоснабжения.

Сельское поселение Знаменский сельсовет входит в состав Лев-Толстовского муниципального района как самостоятельная  административно- территориальная единица. Сельское поселение Знаменский сельсовет расположен в северной части Лев-Толстовского района Липецкой области с административным центром – село Знаменское. Административный центр находится на расстоянии 106 км от областного центра и 10 км от районного центра – п.Лев Толстой. Территория сельского поселения 919 га. и включает в себя: село Знаменское, село Свищевка, село Срезнево, село Барятино, село Племянниково, поселок Красный, деревня Малая Знаменка.

Численность населения  сельского поселения Знаменский сельсовет - 985 чел. по состоянию на 01.01.2013 года, в том числе:

с. Знаменское – 614 чел.

с. Свищевка - 171 чел.

с. Срезнево - 17 чел.

с. Барятино - 11 чел.

с. Племянниково – 3 чел.

пос. Красный – 163 чел.

д. Малая Знаменка – 6 чел.

Климат – умеренно – континентальный. Устойчивые морозы наступают в конце ноября, прекращаются в середине марта. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -27*с.

4. Источники тепловой энергии

Теплоснабжение муниципального сельского поселения Знаменский сельсовет осуществляется от отопительных газовых котельных. Отопительные котельные различных ведомств в основном  мелкие, оборудованы котлами малой мощности. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми бытовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Многоквартирного жилого фонда с центральным теплоснабжением в сельском поселении нет.

На территории сельского поселения Знаменский сельсовет расположены котельные:

- МБУ «Знаменский ПЦКД» село Знаменское.

- Филиал МБОУ им.Л.Н.Толстого  ООШ с.Знаменское

Основные показатели:

- Адрес потребителя:

Село Знаменское, ул. Промстроевская  д.3  МБУ «Знаменский ПЦКД », длина участка составляет – 30 м, диаметр – труба д-76мм, способ прокладки ТС – наземный и подземный, тип изоляции - Минеральная вата,  система отопления- 2-х трубная, закрытая.

Село Знаменское, ул. Промстроевская д.8 Филиал  МБОУ им Л.Толстого ООШ село Знаменское, длина участка составляет – 50 м, диаметр  трубы – д-76мм, способ прокладки ТС – наземный, тип изоляции - минеральная вата, система отопления- 2-х трубная, одна труба надземная, вторая подземная.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Процедуры диагностики состояния тепловых сетей производится согласно правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Периодичность гидравлических испытаний тепловых сетей производится ежегодно 2 раза в год в межотопительный период, согласно правил технической  эксплуатации тепловых энергоустановок.

Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не имеется.

Протяженность теплотрассы

котельных сельского поселения Знаменский сельсовет

Таблица 1

| № | Котельная | Теплотрасса, км. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего линейн. измер. | В том числе | Всего 2х-труб Исчисл. | Набзем однотр | Подз однотр |
|  |  |  | 1-тр.м | 2-тр м | 3-тр.м | диаметр трубымм |  |  |  |
| 1 | Котельная МБУ ПЦКД с.Знаменское | 30 м |  | 30 м |  | 76 | 60 | 30 |  |
| 2 | Котельная МБОУ ООШ с.Знаменское | 50 м |  | 50 м |  | 76 | 100 | 50 |  |

Технические характеристики основных котельных установок.

Таблица 2

| Наименование котельной | Марка котла | Мощность МВт (Гкал/ч) | Вид топлива | Срок службы, лет | КПД % | Подключенная нагрузка МВт, (Гкал/ч) | Режим работы котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МБУ ПЦКД с.Знаменское | КЧМ- 3 (2ед) | 62 кВт | газ | 16 | 91 | 62 квт | водогрейный |
| Котельная филиала МБОУ им Л.Н.Толстого ООШ с.Знаменское | Хопер 100 (4 ед.) | 100 квт | газ | 16 | 91 | 100квт 100 квт | водогрейный водогрейный |

- Перспектива развития системы теплоснабжения

сельского поселения Знаменский сельсовет

до 2033 г.

Основное направление развитие сельского поселения Знаменский сельсовет - развитие подсобного хозяйства, развитие малого бизнеса,  сельскохозяйственные мини-фермы, сельскохозяйственные кооперативы, предприятия торговли и бытового обслуживания.

В существующем жилищном фонде 21,1 тыс. кв.м. или 21,4 кв.м. на человека 100 % семей расселено в индивидуальной застройке усадебного типа. При увеличении жилищной обеспеченности до  26,2  м2/чел. дополнительно потребуется   24    га для жилищного строительства.

Показатели жилищного строительства к концу 2033 расчетного года

| № п/п | Показатели | Един. измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующий жилищный фонд – всего, | тыс. м2 общ. пл | 21,1 |
|  | МКД | тыс. м2 общ. пл | 0 |
|  | индивидуальный усадебного типа | тыс. м2 общ. пл | 21,1 |
|  | В том числе по населенным пунктам сельского поселения: |  |  |
|  | с. Знаменское | тыс. м2 общ. пл | 12,1 |
|  | с. Свищевка | тыс. м2 общ. пл | 4,8 |
|  | с. Срезнево | тыс. м2 общ. пл | 0, 7 |
|  | с. Барятино | тыс. м2 общ. пл | 0,3 |
|  | с. Племянниково | тыс. м2 общ. пл | 0,2 |
|  | пос. Красный | тыс. м2 общ. пл | 2,8 |
|  | д. Малая Знаменка | тыс. м2 общ. пл | 0,2 |
| 2 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общ. пл. | 0 |
|  | МКД |  |  |
|  | В том числе по населенным пунктам поселения |  | 0 |
| 3 | Сохраняемый жилищный фонд – всего | тыс. м2 общ. пл. | 21,1 |
|  | МКД |  | 0 |
|  | индивидуальный усадебного типа | −∕− | 21,1 |
| 4 | Новое строительство – всего, | тыс. м2 общ. пл. | 2,7 |
|  | МКД |  | 0 |
|  | индивидуальное усадебного типа | −∕− | 2,7 |
|  | В том числе по населенным пунктам поселения |  |  |
|  | с. Знаменское | тыс. м2 общ. пл | 2,1 |
|  | с.Свищевка | тыс. м2 общ. пл | 0,3 |
|  | пос. Красный | тыс. м2 общ. пл | 0,3 |
| 5 | Жилищный фонд к концу расчетного срока – всего, | тыс. м2 общ. пл./ | 23,8 |
|  | В том числе по населенным пунктам сельского поселения. |  | 23,8 |
|  | индивидуальный усадебного типа | −∕− |  |
| 6 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 24,2 |
| 7 | Территория, необходимая для нового жилищного строительства – всего, | га | 24 |

Застройка жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий - одноквартирные дома - коттеджи усадебного типа с хозпостройками. Проектируемое теплоснабжение индивидуальной застройки предусматривается децентрализованным (индивидуальным). Основным видом топлива для источников теплоснабжения является  природный газ.

Развития систем централизованного теплоснабжения нет необходимости.

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребления тепла и затраты на ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. А это эффективный способ энергосбережения.

7. Выявление бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Статья 15 пункта 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления  поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории поселения бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

8. Заключение.

Устройство автономного теплоснабжения является единственно  возможным способом обеспечения теплом и горячей водой жителей сельского поселения Знаменский сельсовет и каждого конкретного объекта.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

Глава администрации сельского

поселения Знаменский сельсовет                                                Т.А.Евтеева